## Slide 1: Il patrimonio Geotermico Italiano e le sue molteplici forme di utilizzazione
Adele Manzella
CNR-Istituto di Geoscienze e Georisorse, Pisa
adele.manzella@cnr.it

## Slide 2: Di cosa parlerò
Energia geotermica: poche parole per esprimere una varietà di risorse, applicazioni e tecnologie
Geotermia in Italia
Potenziale e punti di forza della geotermia italiana
Considerazioni finali

## Slide 3: Energia geotermica
Energia Geotermica
Termini
Risorse
Applicazioni
Tecnologie
Prodotti

## Slide 4: Terminologia
Legislazione EU
(Directive 2009/28/EC):
‘geothermal energy’ means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earth
‘hydrothermal energy’ means energy stored in the form of heat in surface water
Legislazione Italiana
D.P.R. 395/1991
risorse geotermiche: energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici
usi energetici: utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi …
Etimologia: il calore della Terra
Nel senso di «fonte energetica rinnovabile» si intende l’energia termica contenuta in un volume di roccia, sedimento e suolo, incluso eventuali fluidi contenuti, disponibile per l’estrazione e conversione in prodotto energetico (UNECE-IGA, 2016)
Una definizione da uniformare
Un settore estremamente ampio e complesso

## Slide 5: Risorse: un concetto da chiarire
Geotermia “superficiale” Shallow geothermal
Geotermia “profonda” Deep geothermal

## Slide 6: Risorse: un concetto da chiarire
Spesso si associa il concetto di risorsa geotermica a quella del sistema idrotermale

## Slide 7: Risorse: un concetto da chiarire
Sistema idrotermale: l'acqua sotterranea viene utilizzata come vettore di calore per estrarre energia dal sottosuolo.
Con le tecnologie geotermiche a pompa di calore è pratica comune estrarre/immettere calore in profondità (bilancio termico) sia attraverso la produzione di acqua (sistemi a circuito aperto) sia utilizzando un fluido secondario per scambiare calore sulle superfici interne del foro (sistemi a circuito chiuso o geoscambio).

## Slide 8: Risorse: un concetto da chiarire
Il processo può anche essere invertito, per raffrescare ambienti e processi
Con le tecnologie geotermiche a pompa di calore è pratica comune estrarre/immettere calore in profondità (bilancio termico) sia attraverso la produzione di acqua (sistemi a circuito aperto) sia utilizzando un fluido secondario per scambiare calore sulle superfici interne del foro (sistemi a circuito chiuso o geoscambio).

## Slide 9: Una miriade di risorse, applicazioni e tecnologie

## Slide 10: Applicazioni

## Slide 12: Applicazioni
Generazione elettrica
Usi termici
Agricoltura e processi alimentari
Calore nei processi industriali
Benessere, intrattenimento e turismo
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
Altri usi

## Slide 13: Tecnologie: produzione elettrica

## Slide 14: Tecnologie: l’energia termica per la climatizzazione e altre applicazioni

## Slide 15: Tecnologie: pompe di calore geotermiche Geothermal heat pump (GHP o Ground Source Heat Pump (GSHP)
Pompa di calore
Sistema radiante
La climatizzazione di ambienti (riscaldamento e raffreddamento) con l’energia geotermica si è diffuso notevolmente a partire dagli anni ’80, a seguito dell’introduzione nel mercato e della diffusione delle pompe di calore. I diversi sistemi di pompe di calore disponibili permettono di estrarre ed utilizzare economicamente il calore contenuto in corpi a bassa temperatura, come terreno, acquiferi poco profondi, masse d’acqua superficiali, ecc.

## Slide 16: Tecnologie: pompe di calore geotermiche Geothermal heat pump (GHP o Ground Source Heat Pump (GSHP)

## Slide 17: Tecnologie: stoccaggio termico
17
Il sottosuolo può essere utilizzato come un serbatoio per lo stoccaggio del calore o del freddo, tramite una tecnologia che si sta diffondendo soprattutto nei Paesi dove si utilizzano molto i sistemi basati su pompe di calore geotermiche.
UTES (Underground Thermal Energy Storage), letteralmente ‘Stoccaggio dell’Energia Termica nel Sottosuolo’
Aquifer Thermal Energy Storage

## Slide 18: Tecnologie: stoccaggio termico
18
Il sottosuolo può essere utilizzato come un serbatoio per lo stoccaggio del calore o del freddo, tramite una tecnologia che si sta diffondendo soprattutto nei Paesi dove si utilizzano molto i sistemi basati su pompe di calore geotermiche.
UTES (Underground Thermal Energy Storage), letteralmente ‘Stoccaggio dell’Energia Termica nel Sottosuolo’
Borehole Thermal Energy Storage

## Slide 19: Prodotti energetici
Energia termica (anche per il raffrescamento)
Energia elettrica
Stoccaggio termico
Materiali utili (ad es. Critical raw material come il litio) contenuti nei fluidi geotermici

## Slide 20: La geotermia in Italia

## Slide 21: Geotermia e produzione elettrica
L’Italia è stato il primo paese al mondo a produrre elettricità da geotermia e oggi fornisce oltre il 6% dell’energia geotermoelettrica mondiale

## Slide 22: Geotermia e produzione elettrica
34 impianti (37 unità), tutti in Toscana e operati da Enel Green Power

## Slide 23: Geotermia e produzione elettrica
In Italia rappresenta il 2% della produzione elettrica, pari al 5,8% della produzione da FER
Fornisce il 30% del consumo in Toscana
Contributo delle FER e consumo finale di energia elettrica (Mtep)
Dati GSE

## Slide 24: Geotermia e produzione elettrica
In Italia rappresenta il 2% della produzione elettrica, pari al 5,8% della produzione da FER
Fornisce il 30% del consumo in Toscana
Produzione lorda di energia elettrica da FER (TWh)
Dati GSE

## Slide 25: Il contributo termico
The top five countries accounts for 79% of the total annual energy use
Il contributo italiano non è distinguibile a livello mondiale

## Slide 26: Il contributo termico
La maggior parte del consumo di calore da FER in Italia è destinato al riscaldamento residenziale (38,2%) e ai servizi (36,4%), con solo il 3% dedicato agli usi industriali e il 22% perso nella trasmissione.
La produzione di calore geotermico sul totale della produzione termica da FER è pari al 2,2%, di cui lo 0,8 è legato alle pompe di calore geotermiche (GSHP) e l'1,3% ad altri usi termici.
Contributo delle FER e consumo finale di energia termica (Mtep)
Dati GSE

## Slide 27: Geotermia e produzione termica
Della Vedova et al., WGC2023

## Slide 28: Geotermia e produzione termica
Della Vedova et al., WGC2023

## Slide 29: Geotermia e produzione termica
Il teleriscaldamento geotermico è il principale settore tecnologico per la climatizzazione degli ambienti.
Rappresenta una minima parte della rete attuale, ancora ampiamente alimentata da fonti fossili
Fonte AIRU

## Slide 30: Tecnologie: Pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche sono solo una minuscola parte delle pompe di calore vendute in Italia (si veda confronto con altri paesi europei)

## Slide 31: Tecnologie: Pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche sono solo una minuscola parte delle pompe di calore vendute in Italia (si veda confronto con altri paesi europei)

## Slide 32: Il potenziale geotermico Italiano

## Slide 33: Il potenziale geotermico Italiano
Cataldi R., Mongelli F. Squarci P., Taffi L., Zito G., and Calore C. (1995). Geothermal ranking of the Italian territory. Geothermics, Vol. 24, n. 1; pp. 115-129.
(mW/m2)
La geologia è molto favorevole, in quanto determina un elevato flusso di calore in larga parte del territorio italiano (estrazione del calore sotterraneo può avvenire più rapidamente e a costi minori)
La geotermia, comunque, non va considerate limitata a zone “calde”. Soprattutto I sistemi a pompa di calore possono essere installati ovunque nel territorio italiano, analogamente a quanto fatto in paesi molto più “freddi” dei nostri

## Slide 34: La valutazione del CNR
Valutazione del potenziale geotermico, redazione di mappe di potenziale e distribuzione di temperatura a varie profondità
Valutazione di dettaglio mediante geofisica in Sicilia
Analisi regime autorizzativo nazionale e regionale
Studio di accettabilità sociale sulla geotermia
Prodotti editoriali con descrizioni generali e tecniche
Sito web per la pubblicazione del materiale
8 studi di fattibilità completi
Calore in posto
Teleriscaldamento
Teleriscaldamento e raffrescamento
Produzione elettrica
Potenziale tecnico-economico MW/km2
Risparmio petrolio Mtep
Risparmio emissioni CO2
Trumpy et al. (2016) Energy, 103, 167-181

## Slide 35: La valutazione del CNR
Valutazione del potenziale geotermico, redazione di mappe di potenziale e distribuzione di temperatura a varie profondità
Valutazione di dettaglio mediante geofisica in Sicilia
Analisi regime autorizzativo nazionale e regionale
Studio di accettabilità sociale sulla geotermia
Prodotti editoriali con descrizioni generali e tecniche
Sito web per la pubblicazione del materiale
8 studi di fattibilità completi
Galgaro et al. (2015) Geothermics, 57, 173–184
Potenziale impianti a pompa di calore geotermica a circuito chiuso e idoneità per impianti a circuito aperto

## Slide 36: La valutazione del CNR
Favorevolezza geotermica: condizioni geologiche favorevoli a ospitare risorse geotermiche di varie tipologie
Valutazione favorevolezza di risorse geotermiche idrotermali e non convenzionali nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia
Database geotermico aggiornato in 9 regioni italiana
Raccolta e organizzazione completa di dati geochimici
Analisi sociale (Viterbo)
Sito Web atlante.igg.cnr.it
Descrizione degli aspetti ambientali e misure di mitigazione di potenziali impatti, raccolta e organizzazione dati e descrizione della normativa internazionale e nazionale
Trumpy et al. (2015) Geothermics, 56, 1–16 per metodologia.
idrotermale
EGS
Geopressurizzati
Magmatici

## Slide 37: Il potenziale geotermico Italiano
Grande potenziale
  dei 329 TWh attualmente consumati in Italia per riscaldare gli ambienti almeno 10 TWh potrebbero essere alimentati da teleriscaldamenti geotermici in pochi anni (AIRU, Stati Generali della Geotermia, Luglio 2022) , con un risparmio di circa 1 miliardo di Sm3 di gas (1,3% delle importazioni attuali di gas)
  Se venissero installate 100mila nuove pompe di calore geotermiche (circa l’8% del totale degli impianti installati in un anno in Italia) potremmo conseguire un risparmio di 65 milioni di Sm3 di gas.
  Si potrebbero installare 240 MW al 2030 e altri 120 MW al 2035, un totale di 360 MW e 3 TWh/anno (stime UGI). Il potenziale totale stimato è di 40 TWh/anno con tecnologie attuali (stime RSE) e 170 TWh/anno con tecnologie di nuova concezione (stime GEOELEC)

## Slide 38: Alcune considerazioni
L’Italia ha un gran bisogno di energia e di ridurre le importazioni, soprattutto nel settore termico
Dati GSE

## Slide 39: Punti di forza della geotermia IT
Grande potenziale di produzione.
Rinnovabilità della fonte, contributo alla decarbonizzazione e all'efficienza energetica, occupazione.
Una risorsa efficace per il settore del riscaldamento e del raffreddamento (quello con la maggiore domanda di energia), .
Carico di base e flessibilità, in particolare per le applicazioni termiche.
Accumulo termico, produzione di materiali critici utili in altri settori energetici.
Eccellenti competenze nazionali nel settore, filiere industriali di livello mondiale.
Scarsa dipendenza dall'estero per materiali e furniture.
Sicurezza energetica.
Resilienza a cambiamenti climatici.

## Slide 40: Pre-requisiti allo sviluppo della geotermia
Completa individuazione di risorse e opportunità, organizzazione e disponibilità dei dati e delle informazioni
Normativa e Iter autorizzativi chiari, snelli, per la fase di esplorazione e lo sviluppo di progetti geotermici, incentivi e tariffe specifiche
Promozione e disseminazione delle tecnologie e delle informazioni tecnico-economiche
Ricerca e sviluppo tecnologico
Contributo del CNR

## Slide 41: Alcune considerazioni
L'energia geotermica, con le sue diverse tecnologie e applicazioni, offre molte soluzioni alla domanda energetica dell'Italia e dovrebbe giocare un ruolo chiave nell’economia generale.
Occorrono:
obiettivi chiari ed ambiziosi nel corto, medio e lungo periodo, e una programmazione dettagliata ed implementazione delle misure a supporto per il lancio iniziale (assicurazione sul rischio, legislazione adeguata ed incentivi alle installazioni …), analogamente a quanto fatto per altre rinnovabili
ricerca ed innovazione, incluso la messa in opera di un progetto dimostrativo di alta innovazione, co-finanziato da governo e industria, ed un piano strategico della ricerca

## Slide 42
Grazie per l’attenzione

## Slide 43: Sistemi a fluidi supercritici
I fluidi contenuti nel serbatoio (ubicato a notevoli profondità e sigillato al tetto da una efficiente coltre di copertura) si formano in condizioni di temperatura e pressioni molto elevate. Pertanto, essi posseggono densità energetica ben maggiore di quella dei fluidi estraibili dai sistemi idrotermali di alta temperatura, anche di quelli a vapore dominante.
E’ probabile che i sistemi idrotermali di alta temperatura, sia ad acqua che a vapore dominante, sfumino in profondità verso serbatoi contenenti fluidi supercritici.
E’ probabile che in corrispondenza delle aree termicamente più anomale i fluidi contengano composti aggressivi dovuti ad acidi di
F e Cl.

## Slide 44: Sistemi EGS
Fluido
Serbatoi idrotermali
Enhanced Geothermal System (EGS)
Temperatura
Permeabilità

## Slide 45: Sistemi EGS
Già Sistemi a Rocce calde secche (HDR), a Rocce calde fratturate (HFR), ora Sistemi stimolati (EGS= Enhanced Geothermal Systems)
Complessi di rocce competenti sepolte, con permeabilità naturale quasi nulla o scarsa, fratture chiuse o sigillate (in tutto o in parte) da circolazione idrotermale fossile, ubicati in aree con o senza anomalie termiche regionali, per cui la loro temperatura dipende solo dalla profondità a cui essi si trovano.
In questi sistemi il serbatoio viene creato in tutto o in parte artificialmente con operazioni di idrofratturazione e/o con altri mezzi. Il calore contenuto nelle rocce e nei fluidi che permeano i pori e le fratture (naturali o neo-formate) delle rocce del serbatoio viene parzialmente asportato e trasferito in superficie mediante circolazione di acqua a circuito chiuso, introdotta dall’esterno con pozzi di iniezione ed estratta con pozzi di produzione.

## Slide 46: Pozzo di iniezione in roccia a bassa permeabilità e T° sufficiente
Come funziona
Si inietta acqua a P sufficiente a fratturare o ampliare le fratture esistenti
Si prosegue con l’idrofratturazione per estendere le fratture
Tramite il pozzo di produzione che intercetta le fratture l’acqua viene fatta circolare e scaldare
Produzione mediante nuovi pozzi e estesa fratturazione/circolazione

## Slide 47: Classificazione delle risorse geotermiche basata sulla temperatura dei fluidi
Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs 22/2010 vengono distinte in:
Risorse geotermiche ad ALTA ENTALPIA (T > 150°C)
Risorse geotermiche a MEDIA ENTALPIA (90 < T < 150°C)
Risorse geotermiche a BASSA ENTALPIA (T < 90°C)

## Slide 48
* Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
Temperatura del serbatoio * | Fluido | Usi comuni | Tecnologie
>150 °C Alta entalpia | Acqua o vapore | Generazione energia elettrica Usi diretti | Ciclo a vapore secco Ciclo a singolo flash Ciclo a doppio flash Scambiatori di calore
90-150oC Media entalpia | Acqua | Generazione energia elettrica Usi diretti | Ciclo binario Scambiatori di calore Pompe di calore
< 90oC Bassa entalpia | Acqua | Usi diretti | Scambiatori di calore Uso diretto del fluido Pompe di calore

## Slide 49: Classificazione delle risorse geotermiche basata sulla potenza (MW) erogabile
Ai sensi del D.Lgs 22/2010 sono considerate
Risorse geotermiche d’interesse nazionale:
le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine
i fluidi geotermici ad alta e media entalpia, finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale.
Risorse geotermiche d’interesse locale:
le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20 MW termici.
…continua

## Slide 50: Sintesi tipologie di risorsa e autorità competenti per le funzioni amministrative
Tipo | Taglia | Autorità competenti per le funzioni amministrative
Risorse d’interesse nazionale in terraferma | Oltre 20 MWt | Regioni o gli enti da esse delegati
Risorse d’interesse locale in terraferma | 2-20 MWt | Regioni o gli enti da esse delegati
Risorse sviluppate con tecnologie innovative (impianti pilota, reiniezione totale) | Fino a5 MWe | Ministero Sviluppo Economico (MiSE) in accordo con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed del Mare (MATTM) e Regioni di riferimento
Piccole utilizzazioni locali | Inferiore a 2 MWt | Regioni o gli enti da esse delegati
Risorse in mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana | Qualunque taglia | Ministero Sviluppo Economico (MiSE) in accordo con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed del Mare (MATTM)